Антенный трансформатор ТПС-54

I – 30 витков  ПЭВ-2  0,55

II – 30 витков  ПЭВ-2  0,35

| Выходной трансформатор ТПС-54 | Дроссель фильтра выпрямителя ТПС-54 |
| --- | --- |

Сердечник Ш18 х 30

I – 2000 витков ПЭВ–2  0,15

II – 810 витков ПЭВ–2  0,15

III – 270 витков ПЭВ–2  0,1

|  | Сердечник Ш18 х 30 |
| --- | --- |

# Силовой трансформатор ТПС-54 ( мощность по железу - 70 Вт.)

Сердечник Ш32 х 36, сборка вперекрышку.

Сетевая обмотка 1-2-3 (110/127 В)   –   400 + 60 витков провода ПЭВ-2 – 0,34

Сетевая обмотка 4-5-6 (110/127 В)   –   60 + 400 витков провода ПЭВ-2 – 0,34

Электростатический экран 7 – медная лента 0,05 х 40 мм – один виток.

Анодная обмотка 8-9-10 (2 х 238 В) – 865 + 865 витков провода ПЭВ-2 – 0,16

Накальная обмотка 11-12 (6,3 В) – 26 витков провода ПЭВ-2 – 1,0

Накальная обмотка кеноторона 13-14 (5 В) – 21 виток провода ПЭВ-2 – 1,0

Обмотка 13-14 находится под потенциалом около 400 вольт относительно обмотки 11-12 и относительно сердечника трансформатора. Соответственно, обмотка 13-14 должна иметь надежную и механически прочную изоляцию.

Выводы обмоток 1-2-3, 4-5-6, 7, 8-9-10 выполнить многожильным проводом длиной > 150 мм.

Выводы обмоток 11-12, 13-14 выполнить проводом обмотки, одетым в кембрик длиной > 150 мм.

Выводы обмоток 1-2-3 и 4-5-6 расположить по одну сторону сердечника, остальные выводы – по другую.